## Slide 1: IDENTIFICAZIONE DEI FRAMMENTI NUCLEARI PRODOTTI IN EVENTI SIMULATI ALL’ESPERIMENTO FOOT
Relatore: Prof. Mauro Villa Correlatore: Dott. Roberto Zarrella | Presentata da: Simone Pasquini
Alma Mater Studiorum ∙ Università di Bologna
Scuola di Scienze
Dipartimento di Fisica e Astronomia
Corso di Laurea in Fisica
Anno Accademico 2023/2024
26/07/2024

## Slide 2: Sommario
Adroterapia
  Vantaggi dell’adroterapia
  Interazioni delle particelle cariche con la materia
  Frammentazione nucleare

## Slide 3: Sommario
Adroterapia
  Vantaggi dell’adroterapia
  Interazioni delle particelle cariche con la materia
  Frammentazione nucleare
Esperimento FOOT (FragmentatiOn Of Target)
  Obiettivi di FOOT
  Strategie di misura
  Apparato sperimentale

## Slide 4: Sommario
Adroterapia
  Vantaggi dell’adroterapia
  Interazioni delle particelle cariche con la materia
  Frammentazione nucleare
Esperimento FOOT (FragmentatiOn Of Target)
  Obiettivi di FOOT
  Strategie di misura
  Apparato sperimentale
Identificazione dei frammenti
  Identificazione del numero atomico
  Identificazione del numero di massa

## Slide 5: Adroterapia
L’adroterapia è una tecnica di cura oncologica che sfrutta il rilascio di energia delle particelle adroniche (protoni, neutroni e ioni) per arrecare danni al DNA delle cellule tumorali.
Notes: L’elenco puntato di primo livello lo lascio in questo caso?

## Slide 6: Adroterapia
L’adroterapia è una tecnica di cura oncologica che sfrutta il rilascio di energia delle particelle adroniche (protoni, neutroni e ioni) per arrecare danni al DNA delle cellule tumorali.
 | Radioterapia | Adroterapia
Come | Fotoni ed elettroni | Protoni, neutroni e ioni
Dove | Tomografi | Acceleratori di particelle
Costi | 10 milioni di euro | 5-150 milioni di euro
 | Radioterapia | Adroterapia
Come | Fotoni ed elettroni | Protoni, neutroni e ioni
Dove | Tomografi | Acceleratori di particelle
Costi |  | 5-150 milioni di euro
Notes: L’elenco puntato di primo livello lo lascio in questo caso?

## Slide 7: Adroterapia
L’adroterapia è una tecnica di cura oncologica che sfrutta il rilascio di energia delle particelle adroniche (protoni, neutroni e ioni) per arrecare danni al DNA delle cellule tumorali.
 | Radioterapia | Adroterapia
Come | Fotoni ed elettroni | Protoni, neutroni e ioni
Dove | Tomografi | Acceleratori di particelle
Costi | 10 milioni di euro | 5-150 milioni di euro
 | Radioterapia | Adroterapia
Come | Fotoni ed elettroni | Protoni, neutroni e ioni
Dove | Tomografi | Acceleratori di particelle
Costi |  | 5-150 milioni di euro
Perché scegliere l’adroterapia?
Notes: L’elenco puntato di primo livello lo lascio in questo caso?

## Slide 8: Vantaggi dell’adroterapia
I suoi punti di forza sono:
la capacità degli adroni di rilasciare la maggior parte della loro energia in una regione limitata chiamata picco di Bragg
Rilascio di dose relativa in funzione della profondità del tessuto per fotoni, elettroni, ioni carbonio e protoni (normalizzati allo stesso massimo).
Notes: L’elenco puntato di primo livello lo lascio in questo caso?

## Slide 9: Vantaggi dell’adroterapia
I suoi punti di forza sono:
la capacità degli adroni di rilasciare la maggior parte della loro energia in una regione limitata chiamata picco di Bragg;
la possibilità di fissare il punto di massimo rilascio modificando l’energia del fascio.
Andamento del rilascio di dose dei fasci protonici in funzione della profondità al variare dell’energia (60-200 MeV).
Notes: L’elenco puntato di primo livello lo lascio in questo caso?

## Slide 10: Vantaggi dell’adroterapia
Creazione di SOBP (Spread Out Bragg Peak) per un fascio singolo di protoni. La curva spessa rappresenta la dose rilasciata nel target ottenuta dalla somma dei singoli BP a differenti energie.
Per massimizzare il danno alle cellule tumorali e minimizzarlo agli organi limitrofi si sceglie opportunamente l’energia del fascio incidente, in modo che i picchi di Bragg coincidano con il volume tumorale.
Profili di dose di raggi X, protoni e atomi di carbonio in funzione della profondità. Grazie al BP si risparmiano gli a rischio, colpiti invece dal fascio di raggi X

## Slide 11: Interazioni delle particelle cariche con la materia
Elettromagnetiche
Bethe-Bloch
Scattering Rutherford
Bremsstrahlung
Effetto Cherenkov

## Slide 12: Interazioni delle particelle cariche con la materia
Elettromagnetiche
Bethe-Bloch
Scattering Rutherford
Bremsstrahlung
Effetto Cherenkov
Range energetici adroterapici:
Protoni: – MeV
Ioni carbonio: – MeV/u

## Slide 13: Interazioni delle particelle cariche con la materia
Elettromagnetiche
Bethe-Bloch
Valore assoluto del potere frenante per in rame in funzione di
e sono rispettivamente il numero atomico e la velocità del fascio incidente.
Range energetici adroterapici:
Protoni: – MeV
Ioni carbonio: – MeV/u

## Slide 14: Interazioni delle particelle cariche con la materia
Elettromagnetiche
Bethe-Bloch
e sono rispettivamente il numero atomico e la velocità del fascio incidente.
Rilascio di dose relativa in funzione della profondità del tessuto per fotoni, elettroni, ioni carbonio e protoni (normalizzati allo stesso massimo).
Range energetici adroterapici:
Protoni: – MeV
Ioni carbonio: – MeV/u
Notes: La ionizzazione uccide rispettivamente il 3% e il 40% delle cellule nel canale di ingresso e nel BP ma l’interazione nucleare è responsabile rispettivamente solo dell’8% e del 2% delle morti cellulari totali.

## Slide 15: Interazioni delle particelle cariche con la materia
Nucleari
Frammentazione nucleare
Le interazioni nucleari che intercorrono tra il fascio e i nuclei dei tessuti del corpo umano producono frammenti sia del proiettile che del target.
Schema dei processi di abrasione e ablazione (per evaporazione) nel modello di interazione periferica della frammentazione di Serber
Proiettile | Target | Processo
Protone | Protone | Non avviene frammentazione
Protone | Ione pesante | Frammentazione del target
Ione pesante | Protone | Frammentazione del proiettile
Ione pesante | Ione pesante | Frammentazione del target e del proiettile
Notes: Si considera un proiettile di energia ≈ 200 MeV/u e il target a riposo.

## Slide 16: Frammentazione nucleare
I frammenti del target, considerando quest’ultimo a riposo, possiedono un corto range (m) che non consente un’accurata rivelazione delle loro proprietà, come energia e angolo di emissione. Per misurare tali frammenti occorrono tecniche di rivelazione non convenzionali.
I frammenti del proiettile generati da ioni pesanti possiedono circa lo stesso del fascio primario, ma uno inferiore. Dato che i frammenti del proiettile dissipano la loro energia più in profondità rispetto al fascio primario, anche in regioni tipicamente sane.
Dose totale in funzione della profondità per un fascio di C a 400 MeV/u in acqua.
Notes: Tali problematiche hanno portato a un progressivo abbandono degli studi afferenti alla frammentazione del target, specialmente quella indotta da fasci protonici; sempre per tali motivi, vi `e una grande scarsità di dati anche per i frammenti generati da bersagli più pesanti, dotati di maggiori A e Z.

## Slide 17: Frammentazione nucleare
I frammenti del target, considerando quest’ultimo a riposo, possiedono un corto range (m) che non consente un’accurata rivelazione delle loro proprietà, come energia e angolo di emissione. Per misurare tali frammenti occorrono tecniche di rivelazione non convenzionali.
I frammenti del proiettile generati da ioni pesanti possiedono circa lo stesso del fascio primario, ma uno inferiore. Dato che i frammenti del proiettile dissipano la loro energia più in profondità rispetto al fascio primario, anche in regioni tipicamente sane.
Dose totale in funzione della profondità per un fascio di C a 400 MeV/u in acqua.
Per migliorare il trattamento clinico dei tumori è necessario arricchire la quantità di dati attualmente a disposizione misurando la sezione d’urto doppiamente differenziale dei frammenti secondari, con lo scopo di ottimizzare i parametri dosimetrici dei piani di trattamento.
Notes: Tali problematiche hanno portato a un progressivo abbandono degli studi afferenti alla frammentazione del target, specialmente quella indotta da fasci protonici; sempre per tali motivi, vi `e una grande scarsità di dati anche per i frammenti generati da bersagli più pesanti, dotati di maggiori A e Z.

## Slide 18: Esperimento FOOT (FragmentatiOn Of Target)
Lo scopo principale di FOOT è quello di misurare con un'incertezza massima del 5% le sezioni d'urto differenziali dei processi di frammentazione nucleare che coinvolgono frammenti con nel range energetico – MeV/u.
Oltre a misurare la frammentazione del target indotta da fasci protonici con l'ausilio della cinematica inversa, FOOT si impegna a completare le misure di frammentazione del proiettile generate da fasci di carbonio, ossigeno ed elio tramite la cinematica diretta.

## Slide 19: Esperimento FOOT (FragmentatiOn Of Target)
Lo scopo principale di FOOT è quello di misurare con un'incertezza massima del 5% le sezioni d'urto differenziali dei processi di frammentazione nucleare che coinvolgono frammenti con nel range energetico – MeV/u.
Oltre a misurare la frammentazione del target indotta da fasci protonici con l'ausilio della cinematica inversa, FOOT si impegna a completare le misure di frammentazione del proiettile generate da fasci di carbonio, ossigeno ed elio tramite la cinematica diretta.
Adroterapia: valutazione minuziosa (voxel-by-voxel) del rilascio energetico dei frammenti.
Radioprotezione spaziale: protezione degli equipaggi e dell’elettronica dalla radiazione cosmica e dai Solar Particle Events nei viaggi cosmici di lunga durata.
Applicazioni
Notes: Fare riferimento a pag. 66 tesi

## Slide 20: Bibliografia
Inserisci la bibliografia di tutte figure qui riportate